|  | Общество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- |
|  | «НАДИР+» |
| 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, лит. "Г" тел.: (4862) 63-27-11 | ИНН 7725114488 КПП 575102001 ОГРН 1027700342890 БИК 045402751 к/с 30101810700000000751 р/с 40702810910210000088 в Банке Орловский РФ АО "Россельхозбанк" г. Орел e-mail: nadirplus@gmail.com |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ЛИНЕЙНОГО  ОБЪЕКТА

Том 1

«Высоковольтная линия электропередач ВЛ-110 кВ», местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, за северо-восточной окраиной п.Воля, слева от автодороги Мценск-Орел на земельном участке № 57:11:0030201:1383.

Заказчик:                                     ООО «Тепличный Комбинат Орловский»

Исполнитель: ООО «НАДИР+»

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть.

Часть 1.  Пояснительная записка.

Часть 2.  Графические материалы (схемы) проекта планировки.

Том.2  Проект планировки территории. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для линейных объектов.  Проект межевания территории.

Часть 1. Пояснительная записка.

Часть 2.  Графические материалы (схемы) проекта планировки.

Том.3  Проект межевания территории.

Часть 1.  Пояснительная записка.

Часть 2.  Чертеж межевания территории.

СОДЕРЖАНИЕ

| Том 1 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. |
| --- |
| Часть 1 Пояснительная записка. |
|  | Введение |  |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация. |  |
| 1.2 | Сведения о линейном объекте и их краткая характеристика. |  |
| 1.3 | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации. |  |
| 1.4 | Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности. |  |
| 1.5 | Исходно-разрешительная документация. |  |
| 1.6 | Основные технико-экономические показатели проекта планировки. |  |
| Часть 2 Графические материалы проекта планировки территории. |
| 2.1 | Чертеж развития инженерной инфраструктуры с проектными предложениями. |  |
| 2.2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. |  |

Том 1.

Проект планировки.

Основная (утверждаемая) часть.

## Введение

Цель проекта – размещение высоковольтной линии электропередач ВЛ-110 кВ для обеспечения электроснабжения планируемого к размещению тепличного комплекса ООО «Тепличный комбинат Орловский».

Задача проекта – выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ под проектирование и строительство объектов системы

электроснабжения в Мценском района Орловской области. Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с требованиями ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ и статьи 27 Градостроительного кодекса Орловской области.

Основания для разработки проекта планировки и межевания – приказ управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 18.11.2016г. №01-21/237.

Проект планировки территории линейного объекта разработан ООО «НАДИР+» в трех томах на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №01-21/237 от 18.11.2016г.

Графические материалы представляются исполнителем на электронных

носителях. Весь картографический материал выдается на электронных носителях в программе AutoCAD, которая позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office.

1.1 Исходно-разрешительная документация.

Состав исходно-разрешительной документации, используемый для разработки проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач ВЛ-110 кВ», местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, за северо-восточной окраиной п.Воля, слева от автодороги Мценск-Орел на земельном участке № 57:11:0030201:1383

1. Данные о собственности:

- сведения кадастровых планов территорий, полученные из филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная

кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.

2. Утвержденная градостроительная документация:

- генеральный план Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области;

- Правила землепользования и застройки Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области.

3. Решения Управления градостроительства, архитектуры и

землеустройства Орловской области:

- приказ о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач ВЛ-110 кВ», местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, за северо-восточной окраиной п.Воля, слева от автодороги Мценск-Орел на земельном участке № 57:11:0030201:1383 №01-21/237 от 18.11.2016г;

- задание на разработку проекта планировки и проекта межевания от

18.11.2016 г.

4. Материалы инженерных изысканий (проектом не предусматривается выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорлогических изысканий).

5. Топографическая основа М 1:500.

6. Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в

соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической

документацией РФ и Орловской области области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 219-ФЗ от 21.07.2014 г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 01.01.2017 г.);

-Федеральный закон от 01.03.2017 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральный закон от 03.10.2016 г. №2395-1 «О недрах»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей

напряжением 0,38-750кВ.

Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное
решение по строительству ВЛ-110 кВ с учетом обеспечения рационального
использования земельных угодий и лесных ресурсов, принято по условиям
согласования прохождения трасс ВЛ со всеми заинтересованными организациями. Все необходимые согласования получены.

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Проект планировки выполняется для размещения линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач ВЛ-110 кВ», местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, за северо-восточной окраиной п.Воля, слева от автодороги Мценск-Орел на земельном участке № 57:11:0030201:1383. Протяженность трассы ВЛ-110 кВ 1675,3  км. Проектируемая ВЛ-110 кВ начинается от ПС «Мценск».

Трасса проектируемой ВЛ 110-кВ имеет сближения с автомобильной дорогой федеральная значения и пересечение с местными проездами.

Строительство сетей ВЛ-110 кВ в Мценском районе Орловской области предусмотрено за счет собственных средств заказчика.

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения    территории, с указанием сроков их реализации.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемой

ВЛ-110 кВ определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта.

Во временное пользование отводятся земли под трассу ВЛ-110 кВ. Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель. Общая протяженность сети ВЛ-110 кВ –1675,3  м. На проектируемой трассе имеются пересечения с инженерными коммуникациями подземные: водопровод, газопровод, канализация, кабели электричества. Расстояния до инженерных сооружений и коммуникаций при пересечении, приняты в соответствии с требованиями ПУЭ.

На период строительно-монтажных работ электрических сетей устанавливается полоса временного отвода земель шириной 12 для воздушной части прохождения линии электропередач и 10 м для подземной части прохождения линий электропередач. Площадь земельного участка, временно используемого для нужд строительства составляет 2,3 га. Согласно технологическим картам, регламентирующим порядок выполнения строительно-монтажных работ, почвенный слой удаляется только в местах раскопок траншей под ВЛ и используется в непосредственной близости от них. Для движения строительной техники в процессе строительно-монтажных работ используются существующие проезды. В данном проекте пересечение искусственных сооружений, пересечений инженерных коммуникаций подлежащих переустройству – отсутствует. Под площадку для строительства выбраны земли администрации Подмокринского сельского поселения.

Земли, отводимые под строительство ВЛ-110 кВ, относятся к землям сельских поселений, поэтому средства для возмещения убытков не предусматриваются. В проекте не предусматривается: снос зданий, сооружений, переселение людей и перенос сетей инженерно-технического обеспечения.

1.4 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Проект планировки разработан в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Разработанный проект планировки территории соответствует Генеральному плану Подмокринского сельского поселения Мценского

района Орловской области.

1.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Проект планировки разработан в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для

строительства, техническими условиями.

Таблица 1

| Наименование показателя | Участок ВЛ-110 кВ |
| --- | --- |
| 1.Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2.Марка провода, сечение жил | АПвПу2г 1х240(гж)(95)-64/110 |
| 3.Строительная длина, км | 1675,3 |
| 4.Количество цепей, шт | 1 |
| 5.Кол-во фазных линий, шт | 3 |
| 6.Сечение провода, мм2 | 95 |
| 7.Охранная зона (зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении), м | 46, 48 |
| 8. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередач | 2 |

Часть 2

Графические материалы проекта планировки территории.